Примеры расчетов

Протокол расчета класса опасности отхода

Наименование отхода: Золошлаковые отходы

Код вида отхода по ФККО: 3130020001004

Наименование вида отхода по ФККО: Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов

Расчет класса опасности отхода выполнен в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды», утвержденными приказом МПР России от 15 июня 2001 г. № 511с помощью разработанной НПП «ЛОГУС» программы «Определение класса опасности отходов. Справочник отходов», сертифицированной в «Системе добровольной сертификации объектов ресурсопользования в Российской Федерации» МПР РФ. Рег. № МПР СРС.RU.51.0002.000003 от 15.03.02.

Перечень веществ, составляющих отход (далее — компонентов отхода) и их количественное содержание установлены по составу исходного сырья и технологическим процессам его переработки (или по результатам количественного химического анализа в аккредитованной лаборатории), прилагаемых к настоящему протоколу.

Результаты расчета по компонентам отхода:

| Компонент | Сод., % | Ci(мг/кг) | n | Xi | Zi | lgWi | Wi (мг/кг) | Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминия оксид | 25.50 | 255000 | 6 | 2.571429 | 3.095238 | 3.095238 | 1245.197 | 204.787 |
| Железо метал.,оксид/п.13,<фона | 7.80 | 78000 | 7 | 4.000000 | 6.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.078 |
| Калия оксид /п.13,"Крит"<фона/ | 1.20 | 12000 | - | 4.000000 | 0.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.012 |
| Кальция оксид /п.13"Крит."<фона/ | 7.10 | 71000 | - | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.071 |
| Кремния диоксид | 55.60 | 556000 | 4 | 2.400000 | 2.866667 | 2.866667 | 735.642 | 755.802 |
| Магния оксид (п.13 Крит<фона) | 1.40 | 14000 | 4 | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.014 |
| Натрия оксид /п.13,"Крит"<фона | 0.60 | 6000 | 6 | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.006 |
| Титан,Титана окислы | 0.80 | 8000 | 5 | 2.666667 | 3.222222 | 3.222222 | 1668.101 | 4.796 |

Суммарный %   100.00

Показатель К степени опасности отхода:   965.566

Класс опасности отхода:                             "III"

n — количество установленных первичных показателей опасности компонента отхода.

Показатель К степени опасности отхода для окружающей природной среды (далее — ОПС) рассчитывают по следующей формуле:

К = K1  + K2  +..........+ Кn,

где   К                   —     показатель степени опасности отхода для ОПС;

K1, K2, Кn   —     показатели степени опасности отдельных компонентов опасного отхода для ОПС.

Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени опасности отхода для ОПС осуществляется в соответствии с таблицей:

| Класс опасности отхода | Степень опасности отхода для ОПС (К) |
| --- | --- |
| I | 106 >= K > 104 |
| II | 104 >= K > 103 |
| III | 103 >= K > 102 |
| IV | 102 >= K > 10 |
| V | K <= 10 |

Показатель Ki степени опасности компонента отхода для ОПС рассчитывается по формуле:

Ki = Ci / Wi,

где                Ci     —     концентрация i-тогo компонента в опасном отходе (мг/кг отхода);

Wi   —     коэффициент степени опасности i-того компонента опасного отхода — условный показатель, численно равный количеству компонента отхода, ниже значения которого он не оказывает негативных воздействий на ОПС. Размерность коэффициента степени опасности для ОПС условно принимается как мг/кг.

Для определения коэффициента степени опасности компонента отхода для ОПС по каждому компоненту отхода устанавливаются степени их опасности для ОПС для различных природных сред.

Первичные показатели опасности компонента:  Алюминия оксид

| N п/п | Наименование первичного показателя опасности компонента отхода | Значение показателя опасности по данному компоненту отхода | Балл | Использованная литература, № по перечню |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПДКп (ОДК*), мг/кг | - | - | - |
| 2. | Класс опасности в почве | - | - | - |
| 3. | ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л | 0.500000 | 3 | [6] |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 2 | 2 | [6] |
| 5. | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0.04000 | 3 | [12] |
| 6. | Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования | 4 | 4 | [12] |
| 7. | ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0.010000 | 2 | [10] |
| 8. | Класс опасности в атмосферном воздухе | 2 | 2 | [10] |
| 9. | ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг | - | - | - |
| 10. | Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** | - | - | - |
| 11. | Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) | - | - | - |
| 12. | Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) | - | - | - |
| 13. | lg Kow(oктaнoл/вoдa) | - | - | - |
| 14. | LD50, мг/кг | - | - | - |
| 15. | LC50, мг/м3 | - | - | - |
| 16. | LC50водн, мг/л/96ч | - | - | - |
| 17. | БД=БПК5/ХПК 100% | - | - | - |
| 18. | Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) | - | - | - |
| 19. | Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) | - | - | - |
| 20. | Информационное обеспечение | 0.5 | 2 | - |

Первичные показатели опасности компонента:  Кремния диоксид

| N п/п | Наименование первичного показателя опасности компонента отхода | Значение показателя опасности по данному компоненту отхода | Балл | Использованная литература, № по перечню |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПДКп (ОДК*), мг/кг | - | - | - |
| 2. | Класс опасности в почве | - | - | - |
| 3. | ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л | 10.000000 | 4 | [6] |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 2 | 2 | [6] |
| 5. | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | - | - | - |
| 6. | Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования | - | - | - |
| 7. | ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0.100000 | 2 | [10] |
| 8. | Класс опасности в атмосферном воздухе | 3 | 3 | [10] |
| 9. | ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг | - | - | - |
| 10. | Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** | - | - | - |
| 11. | Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) | - | - | - |
| 12. | Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) | - | - | - |
| 13. | lg Kow(oктaнoл/вoдa) | - | - | - |
| 14. | LD50, мг/кг | - | - | - |
| 15. | LC50, мг/м3 | - | - | - |
| 16. | LC50водн, мг/л/96ч | - | - | - |
| 17. | БД=БПК5/ХПК 100% | - | - | - |
| 18. | Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) | - | - | - |
| 19. | Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) | - | - | - |
| 20. | Информационное обеспечение | 0.3 | 1 | - |

Первичные показатели опасности компонента:  Титан,Титана окислы

| N п/п | Наименование первичного показателя опасности компонента отхода | Значение показателя опасности по данному компоненту отхода | Балл | Использованная литература, № по перечню |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПДКп (ОДК*), мг/кг | - | - | - |
| 2. | Класс опасности в почве | - | - | - |
| 3. | ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л | 0.100000 | 2 | [6] |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 3 | 3 | [6] |
| 5. | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0.06000 | 3 | [12] |
| 6. | Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования | 4 | 4 | [12] |
| 7. | ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0.500000 | 3 | [11] |
| 8. | Класс опасности в атмосферном воздухе | - | - | - |
| 9. | ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг | - | - | - |
| 10. | Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** | - | - | - |
| 11. | Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) | - | - | - |
| 12. | Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) | - | - | - |
| 13. | lg Kow(oктaнoл/вoдa) | - | - | - |
| 14. | LD50, мг/кг | - | - | - |
| 15. | LC50, мг/м3 | - | - | - |
| 16. | LC50водн, мг/л/96ч | - | - | - |
| 17. | БД=БПК5/ХПК 100% | - | - | - |
| 18. | Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) | - | - | - |
| 19. | Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) | - | - | - |
| 20. | Информационное обеспечение | 0.4 | 1 | - |

________________________________________________________________________________

*  В случаях отсутствия ПДК токсичного компонента отхода допустимо использование другой нормативной величины, указанной в скобках.

**  Если S = бесконечно, то lg (S/ПДК) = 1, если S = 0, то lg (S/ПДК) = 0.

В соответствии с "Критериями..." компонент: Натрия оксид /п.13,"Крит"<фона практически не опасен, принимаем относительный параметр опасности компонента X=4, коэффициент степени опасности W=1000000.

В соответствии с "Критериями..." компонент: Магния оксид (п.13 Крит<фона) практически не опасен, принимаем относительный параметр опасности компонента X=4, коэффициент степени опасности W=1000000.

В соответствии с "Критериями..." компонент: Кальция оксид /п.13"Крит."<фона/ практически не опасен, принимаем относительный параметр опасности компонента X=4, коэффициент степени опасности W=1000000.

В соответствии с "Критериями..." компонент: Калия оксид /п.13,"Крит"<фона/ практически не опасен, принимаем относительный параметр опасности компонента X=4, коэффициент степени опасности W=1000000.

В соответствии с "Критериями..." компонент: Железо метал.,оксид/п.13,<фона практически не опасен, принимаем относительный параметр опасности компонента X=4, коэффициент степени опасности W=1000000.

Перечень литературы, использованной для определения значений первичных показателей опасности компонентов отхода приведен в Приложении А.

Используемые сокращения приведены в Приложении Б.

По установленным степеням опасности компонентов отхода для ОПС в различных природных средах рассчитывается относительный параметр опасности компонента отхода для ОПС (Xi) делением суммы баллов по всем параметрам на число этих параметров.

Коэффициент Wi рассчитывается по одной из следующих формул:

LgWi  = 4 – 4 / Zi;                                 Для 1 < Zi < 2

LgWi  = Zi;                                            Для 2 < Zi < 4

LgWi  = 2+4 / (6 – Zi),                          Для 4 < Zi < 5

где Zi  = 4Xi / 3-1 / 3.

В перечень показателей, используемых для расчета Wi, включается показатель информационного обеспечения для учета недостатка информации по первичным показателям степени опасности компонентов отхода для ОПС.

Показатель информационного обеспечения рассчитывается путем деления числа установленных показателей (n) на 12 (N=12 — количество наиболее значимых первичных показателей опасности компонентов отхода для ОПС).

Баллы присваиваются следующим диапазонам изменения показателя информационного обеспечения:

| Диапазоны изменения показателя информационного обеспечения (n/N) | БАЛЛ |
| --- | --- |
| <0,5(n<6) | 1 |
| 0,5-0,7(n=6-8) | 2 |
| 0,71-0,9(n=9-10) | 3 |